## Slide 1
Les bobines de Rhumkorff ?
Un simple transformateur…
P :
Circuit primaire, alimenté par un générateur
(Constitué de quelques dizaines de spires)
S :
Circuit secondaire, avec des centaines de miliers de spires…
Mais on avait signalé que les phénomène ne se manifestait qu’avec un courant variable (alternatif dans les expériences précédentes).
Alors, comment procède-ton ?

## Slide 2
Nous pourrions ouvrir et fermer périodiquement l’interrupteur « Int » en procédant le plus rapidement possible…
Cela permettrait l’obtention d’un champ variable absolument nécessaire à l’apparition d’une tension électrique aux bornes du circuit secondaire.
C’est ainsi que l’on procède, mais pas manuellement, on fabrique un…
Un trembleur !!!

## Slide 3
« m » est un petit aimant…
« C » est le point où il peut y avoir contact électrique…
« V » est une vis permettant de régler la position de C…
« r » est un petit ressort permettant de ramener m vers C…
Alors comment ça tremble ???