Epreuve Expérimentale N°2

- Reproduire sur votre feuille le montage

- Listez le matériel nécessaire à la réalisation de ce montage../1pt

- Indiquez les polarités ( +,- ) du générateur et le sens du courant dans chacune des branches …………………………………./1pt

- Indiquez quels dipôles sont montés en SERIE et lesquels sont montés en DERIVATION…………………………………./1pt

- On donne IM = 0,5 A ; IL = 0,1 A  Calculez les valeurs des intensités manquantes ( ID et IG) en justifiant ( écrire pour cela les expressions littérales  des lois relatives aux intensités)../2pts

- Réaliser  le montage à l’aide du matériel

- 1er APPEL : Faites valider le montage avant de la mettre sous tension  (Mise sous tension par le professeur)…………… ./2pts

- 2ème APPEL : Montage de l’amperemetre : Montrez les entrées  et les calibres de l’ampèremètre allumé……../2pts

- Mesurer les intensités IG , IM et  IL

- Consigner toutes les valeurs ( et unité ) dans un tableau     Les valeurs mesurées vérifient-elles les lois énoncées en 2.../1pts